## Slide 1
5G 語音入門 · 2026-10
VoNR over IMS
× Kamailio
用 free5gc + Kamailio 跑一通 5G 語音
IMS 基礎、kamailio-free5gc 的做法、NF 修改計畫
專案組成
free5gc 4.2.3
5G Core（AMF / SMF / UPF / PCF …）
Kamailio 6.1.4
P-CSCF / I-CSCF / S-CSCF
PyHSS 2.0.0
IMS 用戶資料庫（Cx / Diameter）
free-ran-ue 2.5.0
模擬 gNB + UE，UE 內跑 SIPp

## Slide 2
5GC 只管連線，不懂打電話
5GC 做的事：連線
認證能不能上網（5G-AKA） AMF / AUSF / UDM
建立 PDU session、分配 IP SMF
轉送封包 UPF
決定 QoS 政策 PCF
打電話還缺：服務 → IMS
定址 這個號碼現在在哪個 IP？（註冊）
服務認證 有沒有權限用通話服務？（IMS AKA）
通話控制 響鈴、接聽、掛斷、轉接、保留
向網路要語音 QoS 低延遲、保證頻寬（GBR）
VoLTE、VoNR 背後都是 IMS；對 5GC 來說，它只是 N6 後面的一台 server。

## Slide 3
服務層 Application
TAS 補充服務、語音信箱、會議
本專案沒有這一層
控制層 Session Control
P / I / S-CSCF：SIP 註冊與路由
HSS：IMS 用戶資料庫
本專案：3 個 Kamailio + PyHSS
接取層 Access：只負責把封包送到
5G NR + 5GC
VoNR · 本專案
LTE + EPC
VoLTE
Wi-Fi
VoWiFi
IMS 是什麼？營運商自己的通話平台
IMS = IP Multimedia Subsystem（IP 多媒體子系統）
3GPP 定義、以 SIP 為核心的通話服務平台
與接取無關：同一套 IMS 服務 VoLTE、VoNR、VoWiFi
手機撥號器打的電話，在 4G／5G 上就是 IMS 的 SIP 通話
比喻
5GC 是公路，IMS 是電話公司的總機

## Slide 4
為什麼不直接用 LINE 打就好？
OTT 通話（LINE、WhatsApp）
營運商 IMS 通話（VoNR）
網路品質
一般數據，跟下載搶頻寬（5QI 9）
保證頻寬的語音通道（5QI 1）
怎麼認證
App 帳號密碼
SIM 卡金鑰（IMS AKA）
能打給誰
只限同 App 使用者
任何電話號碼，可漫遊
緊急電話
不支援 112／119
支援且優先
使用方式
另裝 App
內建撥號器
關鍵差別：網路知道這是通話，才能特別照顧它。

## Slide 5
SIP 談、SDP 描述、RTP 傳聲音
信令走 proxy，聲音兩端直送
SIP
Session Initiation Protocol
信令：誰打給誰
RFC 3261，純文字，長得像 HTTP
REGISTER、INVITE、ACK、BYE
經 P / I / S-CSCF 轉送
SDP
Session Description Protocol
媒體描述：聲音送哪
放在 SIP body，offer 與 answer 各一份
c=IN IP4 10.62.0.1
← 聲音送到這個 IP
m=audio 6000 RTP/AVP 0
← port，codec 0 = PCMU
RTP
Real-time Transport Protocol
真正的語音封包
接通後兩端直接互送
不經過任何 CSCF
本專案在 UPF 內轉給對方

## Slide 6
① INVITE sip:208930000000002@ims.mnc093.mcc208.3gppnetwork.org SIP/2.0
② Via: SIP/2.0/UDP 10.62.0.1:5060;branch=z9hG4bK...
③ From: <sip:208930000000001@ims...>;tag=abc
To: <sip:208930000000002@ims...>
Call-ID: 12345@10.62.0.1
CSeq: 1 INVITE
④ Contact: <sip:208930000000001@10.62.0.1:5060>
Content-Type: application/sdp
⑤ v=0
c=IN IP4 10.62.0.1 ← 聲音送到這個 IP
m=audio 6000 RTP/AVP 0 ← port 6000，PCMU
IMS 版 SIP（TS 24.229）多了什麼
• Path / Service-Route：之後要經過的 proxy
• P-Asserted-Identity：網路擔保的來電身分
• P-Visited-Network-ID：漫遊政策用
• Authorization：AKA 答案（HTTP Digest 格式）
拆開一則 SIP INVITE
① Request line
動作＋對象（被叫的 IMPU），像 HTTP 的 GET 網址
② Via
回程路徑，每過一個 proxy 疊一層
③ From / To / Call-ID / CSeq
誰打給誰、是哪一通電話、這是第幾則訊息
④ Contact
之後找我的位址；註冊時 S-CSCF 記的就是它
⑤ 空行之後是 SDP body
聲音的 IP、port、codec；P-CSCF 讀它來要 QoS
100 Trying
處理中
180 Ringing
響鈴
200 OK
接聽＋SDP answer
401 Unauthorized
要先認證
404 Not Found
找不到人

## Slide 7
IMS 核心：三種 CSCF + HSS
P-CSCF 門口接待
UE 的唯一入口（Gm）
註冊時加 Path，讓來電也繞回自己
扮演 AF，依 SDP 向 PCF 要 QoS
I-CSCF 總機
網路入口，不存狀態
UAR：該由哪台 S-CSCF 服務
LIR：被叫在哪台 S-CSCF
S-CSCF 專屬承辦人
MAR → 401 → IMS AKA 認證
SAR 登記並取回 profile
來電沿 Path 送回 P-CSCF
HSS 客戶資料室（PyHSS）
IMPI / IMPU 身分、金鑰、user profile
CSCF 經 Cx（Diameter）查詢
與 UDR 分開
三個 CSCF 都是 Kamailio，只差在模組與 kamailio.cfg。

## Slide 8
IMSI 208930000000001
MCC 208 + MNC 93 + 用戶編號
一個 IMSI，三種身分
SUPI
5G 核心網的身分
imsi-208930000000001
存在 UDR，5G 註冊用
IMPI
IMS 私有身分 ≈ 帳號
208930000000001@ims.mnc093.mcc208.3gppnetwork.org
綁認證金鑰，只有 HSS、S-CSCF 看得到
IMPU
IMS 公開身分 ≈ 電話號碼
sip:208930000000001@ims.mnc093.mcc208.3gppnetwork.org
別人撥的號碼，可以有多個
無 ISIM 時依 TS 23.003 從 IMSI 推導（MNC 補成三位：mnc093）
UDR 與 PyHSS 各存一份金鑰、SQN 各自計數，所以要認證兩次

## Slide 9
0
1
2
3
4
IMS AKA：用 SIM 卡證明你是你
像考試：只傳題目和答案，金鑰不上網；手機也會驗證網路
前提：共享祕密
SIM 與 HSS 存同一把金鑰 K
K 不上網
出題（MAR）
S-CSCF 向 HSS 要向量：
RAND 隨機題目
AUTN 網路的證明
XRES 標準答案
發題（401）
401 帶 RAND + AUTN
XRES 不送出
作答（UE）
SIM 驗 AUTN，假網路就拒絕
再算出答案 RES
對答案
REGISTER 帶 RES
S-CSCF 比對 RES = XRES
通過 → SAR → 200 OK
技術名詞：Milenage；SIP 中稱 AKAv1-MD5。SQN 不同步時 UE 回 AUTS，觸發重新同步。

## Slide 10
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
HSS
記下 IMPU ↔ contact
REGISTER（無憑證）
REGISTER + Path
UAR / UAA：該給哪台 S-CSCF？
REGISTER
MAR / MAA 向量
401 Unauthorized（RAND, AUTN）
REGISTER（帶 RES）
REGISTER
REGISTER（不必再 UAR）
SAR / SAA profile
200 OK：註冊完成
IMS 註冊的訊息階梯
藍底：第 1 回合
不帶憑證，只為換到 401 題目
橘底：第 2 回合
帶 RES 再送；對了就 SAR 登記
Path 為什麼重要
來電靠它繞回 P-CSCF；少了它，被叫端無法要 QoS

## Slide 11
5
5GC 與 IMS 只有 5 個對接點
■ 網路介面：N6、PCO、N5
■ 設定與開戶時的對齊：DNN、身分
SIP 不經過 AMF、SMF
N6
資料面：SIP 與 RTP 都走 PDU session
ims DNN 經 UPF 到 P-CSCF；不做 NAT，PCF 靠 UE IP 綁定 session
DNN
ims DNN 與預設 QoS
位址池 10.62/16，預設 5QI 5（IMS 信令）
PCO
探索：SMF 告訴 UE「P-CSCF 在哪」
UE 建 PDU session 時要求，SMF 在 Accept 回傳
身分
用戶身分與金鑰
UDR 與 PyHSS 各存一份，從同一個 IMSI、同一個 OP 推導
N5
控制面：P-CSCF 以 AF 身分向 PCF 要 QoS
語音 flow 從 5QI 5 升到 5QI 1（GBR）

## Slide 12
free5GC 接 IMS：資料路徑與政策控制
IMS 媒體需求 → PCF 決策 → SMF session / QoS policy → UPF 規則下發
UE / RAN
5GC · free5GC
IMS
IMS Data Network
N6 的 DN 端
UE
SIPp
gNB
模擬 RAN
PCF
Policy decision
SMF
Session / QoS
UPF
Forwarding / QER
P-CSCF
(Kamailio)
I-CSCF
(Kamailio)
S-CSCF
(Kamailio)
HSS
(PyHSS)
AF shim（現況）
Custom · 承接 IMS AF 功能
Implementation-specific / Non-3GPP
N5
Npcf_PolicyAuthorization
HTTP/2 SBI (h2c)
N7
Npcf_SMPolicyControl
HTTP/2 SBI
N4
PFCP
NR / Uu
N3
GTP-U
N6
User plane / IP
UPF ↔ Data Network
Custom HTTP API
implementation-specific
IMS 媒體
需求
Mw
SIP
Mw
SIP
Cx
Diameter
Cx
Diameter
Gm · SIP REGISTER / INVITE（邏輯流；封包走藍色路徑）
IMS access path
UE 的 SIP/IP 封包
經 gNB、UPF 進入 DN
本 PoC：free-ran-ue
模擬 UE / gNB
Uu 為邏輯示意
箭頭：請求／政策下發方向；回應省略。
P → I → S 為本專案的 SIP 路由。
UE IP 路徑
IMS SIP
5GC policy / control
Cx / Diameter
Custom integration
PoC 範圍：RTP 在 UPF hairpin，不經 CSCF；QoS 僅驗證 PDR / QER 下發，未驗證端到端頻寬保證。

## Slide 13
一張圖看懂六種協定
SIP Gm · Mw
Session Initiation Protocol
註冊與通話信令
Diameter Cx · Rx
CSCF 向 HSS 查用戶、拿認證向量
RTP 媒體面
Real-time Transport Protocol
語音封包，兩端直接互送
HTTP/2 SBI N5 · N7
5GC 內部的 REST API；N5 要 QoS 也走它
PFCP N4
SMF 對 UPF 下封包規則（PDR、QER）
GTP-U N3
把 UE 封包包進隧道送到 UPF
橘：IMS 側；藍：5GC 側

## Slide 14
UE1
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
UE2
雙方 SDP 已知 → 經 N5 要 QoS（5QI 1）
RTP 語音雙向互送（在 UPF 內 hairpin，不經過任何 CSCF）
INVITE（SDP offer）
INVITE
先 LIR 問 HSS，再 INVITE
INVITE 依 Path 送回 P-CSCF
INVITE 到被叫
180 Ringing（沿 Via 原路返回）
200 OK（SDP answer）
ACK
BYE 掛斷 → P-CSCF 同時釋放 QoS 規則
一通電話的訊息階梯
P-CSCF 為什麼出現兩次
主叫出去、被叫靠 Path 繞回，兩端各要一次 QoS
為什麼等到 200 OK
offer、answer 到齊，RTP 位址才完整
信令與媒體分家
SIP 經三個 CSCF；RTP 在 UPF 內直接轉

## Slide 15
SDP
N5
PCF
N7
SMF → N4
UPF
QoS 迴圈：從 SDP 到 UPF 規則
200 OK 觸發，每一跳翻譯成下一層的格式
P-CSCF 讀 SDP
c= 與 m=audio → RTP 5-tuple
POST /app-sessions
medType AUDIO、flow、位元率
PCC rule
依 UE IP 綁定；AUDIO → 5QI 1
SM Policy Update
PCF 通知 SMF
PFCP Session Modification
PCC rule → PDR + QER
gtp5g 規則
依 PDR 比對語音封包
注意：free5gc 只裝規則、不真的限速；測試只驗證規則存在。
BYE 時沿同一條鏈釋放。

## Slide 16
5QI：網路給每種流量的服務等級
TS 23.501 的標準服務等級；VoNR 用後兩種
5QI 9
一般上網（internet DNN 預設）
資源類型 Non-GBR
延遲預算 300 ms
封包錯誤率 10⁻⁶
優先權 90（越小越優先）
5QI 5
IMS 信令（ims DNN 預設）
資源類型 Non-GBR
延遲預算 100 ms
封包錯誤率 10⁻⁶
優先權 10
5QI 1
通話語音（通話中由 N5 觸發）
資源類型 GBR 保證頻寬
延遲預算 100 ms
封包錯誤率 10⁻²
優先權 20
語音錯誤率較寬：掉 1% 聽不出來，延遲聽得出來；要的是準時，不是一包不漏。

## Slide 17
Kamailio 講 Rx，free5gc 只講 N5
AF 向 PCF 要 QoS：4G 與 5G 協定不同，專案用 shim 接起來
Kamailio ims_qos
Diameter Rx（4G，TS 29.214）
AAR / STR：建立、結束 QoS session
RAR / ASR：網路端通知、要求結束
現行解法：AF shim
af/main.go，569 行 Go
P-CSCF 用 http_client 送自訂 JSON
shim 轉成 N5
free5gc PCF
N5 HTTP/2 SBI（5G，TS 29.514）
Npcf_PolicyAuthorization
POST / PATCH / delete app-sessions
刻意簡化的地方
無 IPsec
Gm 上不建 SA
無 IMS-AGW / SBC
RTP 直接在 UPF 轉
無 TAS / MRF
沒有補充服務與會議
無 PSTN 閘道
只有 IMS 用戶互打

## Slide 18
現行 AF shim 的五個問題
01
自訂 JSON 介面
換掉任一端都要重寫
route[AF_RESERVE]
02
AF 邏輯散在 cfg
寫在 SIP 路由腳本，難測試
AF_KEY / AF_RELEASE
03
PCF 通知收不到
終止通知送到 /notify/terminate，shim 回 404
只接 /notify
04
同步 HTTP 呼叫
PCF 慢就卡住 worker
http_client_query
05
信令沒有 QoS
只預留媒體，信令沒有
TS 24.229 / 29.214
根本原因：AF 邏輯拆在 cfg 與 shim，兩邊都不是標準介面

## Slide 19
設計原則：各司其職
5GC
free5gc
UE 註冊
PDU session 建立
QoS 控制與 policy
user plane 封包傳輸
IMS
Kamailio + PyHSS
SIP 註冊
SIP session 控制
呼叫路由
IMS 用戶與 session 狀態
語音媒體
RTP
走 5GC 依 policy 建立的 QoS flow（5QI 1）
不經過任何 CSCF
重點：不是讓 AMF、SMF 處理 SIP，而是讓 IMS 與 5GC 正確交換媒體需求與 policy
規格依據：TS 23.503 附錄 C——5GC 要能接受以 Rx 介接的 IMS AF

## Slide 20
Rx／N5 Adapter
Rx ↔ N5
IMS 與 5GC 交換什麼
IMS → 5GC：我需要什麼
通話接通（主、被叫各一次）
媒體需求：AAR → POST app-sessions
通話修改、結束
AAR → PATCH；STR → delete
IMS 註冊時
SIP 信令 flow、訂閱 5GC 事件
依據：TS 29.513 附錄 B.2–B.8
5GC → IMS：發生了什麼
PDU session 被釋放
terminate → ASR → IMS 結束通話
資源配置成功／失敗
事件通知 → RAR
接取類型、PLMN 變更
事件通知 → RAR
現行 shim 這個方向完全沒有
SIP 不跨過來：只有「需求」與「事件」在兩邊之間流動

## Slide 21
NF
free5gc v4.3.0 現況
動作
AMF
imsVoPS 已支援，但專案設成 0
改設定為 1
SMF
PCO 回傳 P-CSCF（IPv4）已支援
不改
SMF
PCF 更新後沒通知 gNB／UE
補 N1N2 modification（高）
PCF
N5 的 POST／PATCH／DELETE／事件都有
實測 terminate
UPF
IMS 路由、PDR／QER 已運作
不改
UDM／UDR／AUSF
IMS HSS 獨立（PyHSS）
不改
NRF／NSSF
Kamailio 不註冊成 5GC NF
不改
Rx／N5 Adapter
目前是自訂 HTTP 的 shim
新寫（高）
Kamailio P-CSCF
用 http_client 呼叫 shim
改用 ims_qos（高）
各 NF 的修改範圍
重點：真正要寫的只有 Adapter 和 SMF 的一段，其餘是改設定或不動。逐項對照 free5gc 原始碼，參考 HackMD〈NF modification plan〉。

## Slide 22
Phase 0
約 1 週
Phase 1
1–2 週
Phase 2
1–2 週
Phase 3
約 1 週
Phase 4
約 1 週
NF 修改計畫：五個階段
前置
測試改用抓包
AMF imsVoPS 改 1
確認 ims_qos 的 AVP
確認 free-ran-ue 能收 N2 modify
Adapter
AAR／STR ↔ N5
P-CSCF 改用 ims_qos
拿掉 AF shim
SMF
policy 更新後送 N1N2
QoS flow 到 gNB 與 UE
事件回傳
terminate → ASR
資源事件 → RAR
註冊時交換
信令 flow、事件訂閱
用 BSF 找 PCF
驗收：每階段都跑 03-call-test.sh、05-n5-qos-test.sh；Phase 2 另外抓包確認 N2 Resource Modify

## Slide 23
下一步
1
跑一次端到端
scripts/01-up.sh → 03-call-test.sh
2
SMF 修改回饋上游？
PCF 更新後補送 N1N2 給 gNB／UE
3
開始 Phase 0
抓包測試、imsVoPS 改 1、確認 free-ran-ue
參考資料
3GPP Rel-17（3gpp-r17/）
TS 23.228 IMS 架構
TS 24.229 IMS SIP
TS 29.514 N5 · TS 29.214 Rx
TS 29.513 IMS 與 PCF 的互通
TS 23.503 附錄 C：PCF 支援 Rx
文件
vonr-ims-nf-plan.md
vonr-ims-dev-process.md
note.md
kamailio-free5gc/docs/

## Slide 24
I-CSCF
S-CSCF
Cx（Diameter, TCP 3868）
pyhss-diameter
Cx 端點
pyhss-redis：請求佇列
pyhss-hss
算向量、查寫資料
pyhss-api :8080
REST 開戶（04 腳本）
SQLite 檔 hss.db
三個容器共用
附錄 A：為什麼用 PyHSS
缺什麼
CSCF 只會用 Cx 查用戶，free5gc 沒有 HSS，需要另一個會講 Cx 的資料庫
為什麼選 PyHSS
開源，支援 Cx
REST API 開戶
現成容器映像
SQLite，免架資料庫
代價
用戶存兩份（UDR、PyHSS），SQN 各自計數
在互通計畫中
IMS 用戶資料屬 IMS 側，PyHSS 保留不動

## Slide 25
UAR
給哪台 S-CSCF？
MAR
算向量、推進 SQN
SAR
登記 S-CSCF，回 profile
LIR
被叫在哪台？
附錄 B：HSS 在做什麼、記了什麼
上：四種 Cx 問題。下：開一個用戶要的四筆資料
APN 資料網路
名稱 ims，給 SUBSCRIBER 引用
AUC 金鑰資料（最敏感）
K、OPc、AMF、SQN、演算法 milenage
外洩就能冒充 SIM
SUBSCRIBER 用戶主檔
IMSI ↔ AUC、MSISDN、啟用狀態
MAR 先查這筆
IMS_SUBSCRIBER IMS 身分
IMPU 清單、realm、iFC 範本
記下目前的 S-CSCF，供 LIR 查詢

## Slide 26
UE 唯一入口（Gm）
附錄 C：P-CSCF 在做什麼
註冊時（REGISTER）
加 Path：來電會先經過我
加 P-Visited-Network-ID
不認證，一律轉 I-CSCF
200 OK 才記下 IMPU ↔ contact
通話時（INVITE）
依來源 IP 判斷主叫／被叫
Record-Route，讓 BYE 也經過
200 OK 時帶兩份 SDP 經 shim 要 QoS
BYE 時釋放；兩個 leg 各一次
要不到 QoS 也不擋通話
為什麼需要 AF shim：PCF 只開 h2c，Kamailio 的 http_client 講不了；
而且是同步呼叫，最多卡住 worker 2 秒。

## Slide 27
附錄 D：I-CSCF 在做什麼
只回答：這人該交給哪台 S-CSCF？
UAR
收到 REGISTER 時
問 HSS 由哪台 S-CSCF 服務
選一台後轉送
401 後保留，第二次不再 UAR
LIR
收到來電（INVITE）時
問 HSS 被叫在哪台 S-CSCF
設為下一跳轉送
不存狀態
角色
答案全來自 HSS
多台 S-CSCF 時負責分流、隱藏拓撲
跟標準的差異：主叫 INVITE 直送 I-CSCF；
標準是先依 Service-Route 到主叫的 S-CSCF。

## Slide 28
1
2
3
4
附錄 E：S-CSCF 在做什麼
認證、註冊、路由都在這
出題
第一次 REGISTER
MAR 拿認證向量
回 401
驗答案
比對 RES
答錯回 403
收到 AUTS 就重新同步
登記
SAR 告訴 HSS「我服務他」
存 IMPU ↔ contact、Path、profile
只在記憶體，重啟要重新註冊
路由來電
移除 I-CSCF 加的 Route
IMPU → 註冊時的 contact
沿 Path 送回被叫的 P-CSCF
標準 S-CSCF 還會：依 iFC 經 ISC 把請求交給 AS（如 TAS）。
本專案沒有 AS。