## Slide 1
kamailio-free5gc · 2026-10
free5gc
× Kamailio 對接
5GC 與 IMS 怎麼接起來
SIP 不經過 AMF／SMF，兩邊只在五個地方接觸
五個對接點
① 使用者面（N6）
② ims DNN 與預設 QoS
③ P-CSCF discovery
④ 用戶身分與金鑰
⑤ Policy／QoS

## Slide 2
corenet 10.100.200.0/24
dnnet 10.100.100.0/24
PCF
SMF
UE + gNB
UPF
UDR
AF shim
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
PyHSS
N7
N4
N5
HTTP
Mw
Mw
Cx
PCO
N3
1
2
3
4
5
五個對接點
SIP 不經過 AMF、SMF；對 5GC 來說只是 user plane 的 IP 封包。
① 使用者面：UPF 是唯一的橋
② ims DNN 與預設 QoS
③ P-CSCF discovery（PCO）
④ 用戶身分與金鑰（開戶時對齊）
⑤ Policy／QoS（N5）

## Slide 3
① 使用者面：UPF 是唯一的橋
SIP 與 RTP 都是 user plane 封包：UE → gNB →（GTP-U）→ UPF → N6 → P-CSCF
UPF（雙網卡）
corenet
10.100.200.0/24
AMF、SMF、PCF…
gNB
UPF 的 N3、N4
dnnet
10.100.100.0/24
P／I／S-CSCF
PyHSS、AF shim
UPF 的 N6
往 dnnet 不做 NAT（config/upf-n6.sh）
• Kamailio 看到 UE 的真實 IP；否則兩支 UE 會變成同一個位址，SIP 需要 NAT 輔助
• PCF 用 UE IP 綁定 PDU session，位址被改掉就綁不到
• 兩個網段互不相通：UE 到 IMS 一定經過 UPF；RTP 在 UPF 內直接轉給對方

## Slide 4
② ims DNN 與預設 QoS
設在 UDR 的訂閱資料（scripts/subscriber-template.json）與 smfcfg.yaml
ims
DNN
UE 只建這一個 PDU session（free-ran-ue 的限制）
10.62/16
位址池
與 internet 分開，來源 IP 就能看出 DN
5QI 5
預設 QoS
IMS 信令，ARP 1；internet 是 5QI 9
10 Mbps
Session AMBR
上下行各 10 Mbps
SIP 信令一開始就走 5QI 5 的預設 QoS flow；語音的 5QI 1 由 ⑤ 在通話接通時才加上。

## Slide 5
③ P-CSCF discovery
UE 不寫死 P-CSCF，由 5GC 在建 PDU session 時告訴它
1
UE 要位址
PDU Session Establishment Request 的 ePCO 帶「P-CSCF IPv4 request」（free-ran-ue 靠 pcscf-discovery.patch 補上）
2
SMF 查設定
smfcfg.yaml 中 ims DNN 的 pcscf：10.100.100.10
3
PCO 回傳
PDU Session Establishment Accept 的 PCO（container 000Ch）
4
UE 開始 SIP
把這個位址當 SIP outbound proxy，送出 REGISTER
檢查方式：03-call-test.sh 會先確認 UE 設定檔裡沒有寫 P-CSCF，否則拒絕執行；確保位址真的是從網路學來的。

## Slide 6
④ 用戶身分與金鑰
兩邊各有一份用戶資料、沒有介面；一致性靠開戶腳本從同一個 IMSI 推導
5GC：UDR
SUPI
imsi-208930000000001
開戶
02-add-subscribers.sh
認證
5G-AKA（AUSF／UDM）
IMS：PyHSS
IMPI／IMPU
208930000000001@ims.mnc093.mcc208.3gppnetwork.org
開戶
04-add-ims-subscribers.sh
認證
IMS AKA（S-CSCF）
金鑰：同一個 OP
lib-keys.sh 推導 OPc
UDR、free-ran-ue、PyHSS：OPc
SIPp：OP（自己算 OPc）
SQN 兩邊各自計數，都從 0x23 開始
結果：過了 5G 認證，還要再過一次 IMS 認證；兩份資料對不上時，錯誤會在很後面才以 AUTN MAC 失敗出現。

## Slide 7
⑤ Policy／QoS
觸發點
200 OK：offer 與 answer 都確定，才知道 RTP 的 IP 與 port
一通電話預留兩次
主叫、被叫各有自己的 PDU session，P-CSCF 兩端各送一次
掛斷
BYE → /call/delete → 刪除 app session → UPF 移除規則
結果
語音 flow 從 5QI 5 升到 5QI 1（GBR）
P-CSCF
Kamailio
200 OK 時，帶 offer、answer 兩份 SDP
AF shim
af/main.go
HTTP POST /call → 解析 SDP
PCF
free5gc
h2c POST /npcf-policyauthorization/v1/app-sessions
SMF
free5gc
N7：SM Policy Update Notify
UPF
gtp5g
N4：PFCP 裝上 PDR + QER

## Slide 8
AF shim 送給 PCF 的內容
N5 的 AppSessionContext（af/main.go buildContext）
session binding
supi：imsi-…（一定要帶）
ueIpv4：PDU session 的位址
dnn：ims
媒體
medType：AUDIO → 5QI 1
fDescs：permit out／in 17 from <peer> to <ue>
marBwUl／Dl、codecs
控制
afAppId：IMS-voice
notifUri：http://af:8090/notify
suppFeat："0"
生命週期
/call → POST app-sessions
/call/delete → 刪除 app session
啟動時向 NRF 註冊為 AF

## Slide 9
對接時踩到的細節
01
一定要帶 supi
沒帶時 PCF 掃所有 UE 找 IP，迴圈不會停，多 UE 時可能綁錯
02
不能用 permit inout
PCF 先比對 permit in，inout 會變成只有上行
03
連 PCF 要用 h2c
free5gc SBI 只講不加密的 HTTP/2；Kamailio 的 http_client 做不到
04
NRF OAuth 關閉
開啟時 PCF → SMF 的 token scope 對不上
05
AF ID 不能亂取
要和 free5gc 產生的 AF 憑證對上
這些都寫在 af/main.go 與 docs/policy-and-qos.md 的註解裡；換實作時要一起帶走。

## Slide 10
怎麼證明真的接上了
03-call-test.sh
端到端：註冊、通話、媒體、QoS
INVITE 依序經過 P → I → S → P
UAR、MAR、SAR、LIR 四種 Cx 都有用到
通話中 UPF 上有語音的 PDR／QER
抓 N3 封包：SIP 與 RTP 確實在 GTP-U 裡
UE 的 P-CSCF 位址來自 PCO
05-n5-qos-test.sh
只測 ⑤：不經 SIP，直接打 AF
每個方向一條 PDR，帶語音的 5-tuple
PDR 指向帶 GBR 的 QER
釋放後規則消失
這個過、03 不過 → 問題在 IMS；反之在 5GC
刻意不測：throughput。free5gc 不會真的限速，只能證明「規則裝上了」。

## Slide 11
6
個還沒打通的地方
前兩個影響最大
SMF 沒送 N1N2
policy 更新只改 UPF，gNB 與 UE 不知道語音 QoS flow
PCF 終止通知收不到
送到 /notify/terminate，shim 回 404；通話還掛著
註冊時沒交換資訊
沒有信令 flow、事件訂閱（29.513 B.5–B.8）
AMF imsVoPS = 0
網路告訴 UE 不支援 IMS 語音
PCO 只有 IPv4
沒有 IPv6 P-CSCF
QER 不真的限速
free5gc 的已知限制

## Slide 12
改善方向
1
Rx／N5 Adapter 取代 shim
Kamailio 改用標準的 ims_qos，PCF 事件可以回到 IMS
2
SMF 補 N1N2
語音 QoS flow 送到 gNB 與 UE
3
AMF imsVoPS 改 1
只改設定
文件
free5gc-kamailio-integration.md
vonr-ims-nf-plan.md
kamailio-free5gc/docs/
規格
TS 29.514 N5
TS 29.513 IMS 與 PCF
TS 23.503 附錄 C
TS 24.008 PCO