## Slide 1
5G 語音入門 · 2026-10
VoNR over IMS
× Kamailio
用 free5gc + Kamailio 跑一通 5G 語音
IMS 基礎、kamailio-free5gc 的做法、重建計畫
專案組成
free5gc 4.2.3
5G Core（AMF / SMF / UPF / PCF …）
Kamailio 6.1.4
P-CSCF / I-CSCF / S-CSCF
PyHSS 2.0.0
IMS 用戶資料庫（Cx / Diameter）
free-ran-ue 2.5.0
模擬 gNB + UE，UE 內跑 SIPp

## Slide 2
5GC 只管連線，不懂打電話
5GC 做的事：連線
認證能不能上網（5G-AKA） AMF / AUSF / UDM
建立 PDU session、分配 IP SMF
轉送封包 UPF
決定 QoS 政策 PCF
打電話還缺：服務 → IMS
定址 這個號碼現在在哪個 IP？（註冊）
服務認證 有沒有權限用通話服務？（IMS AKA）
通話控制 響鈴、接聽、掛斷、轉接、保留
向網路要語音 QoS 低延遲、保證頻寬（GBR）
VoLTE、VoNR 背後都是 IMS；對 5GC 來說，它只是 N6 後面的一台 server。

## Slide 3
服務層 Application
TAS 補充服務、語音信箱、會議
本專案沒有這一層
控制層 Session Control
P / I / S-CSCF：SIP 註冊與路由
HSS：IMS 用戶資料庫
本專案：3 個 Kamailio + PyHSS
接取層 Access：只負責把封包送到
5G NR + 5GC
VoNR · 本專案
LTE + EPC
VoLTE
Wi-Fi
VoWiFi
IMS 是什麼？營運商自己的通話平台
IMS = IP Multimedia Subsystem（IP 多媒體子系統）
3GPP 定義、以 SIP 為核心的通話服務平台
與接取無關：同一套 IMS 服務 VoLTE、VoNR、VoWiFi
手機撥號器打的電話，在 4G／5G 上就是 IMS 的 SIP 通話
比喻
5GC 是公路，IMS 是電話公司的總機

## Slide 4
為什麼不直接用 LINE 打就好？
OTT 通話（LINE、WhatsApp）
營運商 IMS 通話（VoNR）
網路品質
一般數據，跟下載搶頻寬（5QI 9）
保證頻寬的語音通道（5QI 1）
怎麼認證
App 帳號密碼
SIM 卡金鑰（IMS AKA）
能打給誰
只限同 App 使用者
任何電話號碼，可漫遊
緊急電話
不支援 112／119
支援且優先
使用方式
另裝 App
內建撥號器
關鍵差別：網路知道這是通話，才能特別照顧它。

## Slide 5
SIP 談、SDP 描述、RTP 傳聲音
信令走 proxy，聲音兩端直送
SIP
Session Initiation Protocol
信令：誰打給誰
RFC 3261，純文字，長得像 HTTP
REGISTER、INVITE、ACK、BYE
經 P / I / S-CSCF 轉送
SDP
Session Description Protocol
媒體描述：聲音送哪
放在 SIP body，offer 與 answer 各一份
c=IN IP4 10.62.0.1
← 聲音送到這個 IP
m=audio 6000 RTP/AVP 0
← port，codec 0 = PCMU
RTP
Real-time Transport Protocol
真正的語音封包
接通後兩端直接互送
不經過任何 CSCF
本專案在 UPF 內轉給對方

## Slide 6
① INVITE sip:208930000000002@ims.mnc093.mcc208.3gppnetwork.org SIP/2.0
② Via: SIP/2.0/UDP 10.62.0.1:5060;branch=z9hG4bK...
③ From: <sip:208930000000001@ims...>;tag=abc
To: <sip:208930000000002@ims...>
Call-ID: 12345@10.62.0.1
CSeq: 1 INVITE
④ Contact: <sip:208930000000001@10.62.0.1:5060>
Content-Type: application/sdp
⑤ v=0
c=IN IP4 10.62.0.1 ← 聲音送到這個 IP
m=audio 6000 RTP/AVP 0 ← port 6000，PCMU
IMS 版 SIP（TS 24.229）多了什麼
• Path / Service-Route：之後要經過的 proxy
• P-Asserted-Identity：網路擔保的來電身分
• P-Visited-Network-ID：漫遊政策用
• Authorization：AKA 答案（HTTP Digest 格式）
拆開一則 SIP INVITE
① Request line
動作＋對象（被叫的 IMPU），像 HTTP 的 GET 網址
② Via
回程路徑，每過一個 proxy 疊一層
③ From / To / Call-ID / CSeq
誰打給誰、是哪一通電話、這是第幾則訊息
④ Contact
之後找我的位址；註冊時 S-CSCF 記的就是它
⑤ 空行之後是 SDP body
聲音的 IP、port、codec；P-CSCF 讀它來要 QoS
100 Trying
處理中
180 Ringing
響鈴
200 OK
接聽＋SDP answer
401 Unauthorized
要先認證
404 Not Found
找不到人

## Slide 7
IMS 核心：三種 CSCF + HSS
P-CSCF 門口接待
UE 的唯一入口（Gm）
註冊時加 Path，讓來電也繞回自己
扮演 AF，依 SDP 向 PCF 要 QoS
I-CSCF 總機
網路入口，不存狀態
UAR：該由哪台 S-CSCF 服務
LIR：被叫在哪台 S-CSCF
S-CSCF 專屬承辦人
MAR → 401 → IMS AKA 認證
SAR 登記並取回 profile
來電沿 Path 送回 P-CSCF
HSS 客戶資料室（PyHSS）
IMPI / IMPU 身分、金鑰、user profile
CSCF 經 Cx（Diameter）查詢
與 UDR 分開
三個 CSCF 都是 Kamailio，只差在模組與 kamailio.cfg。

## Slide 8
第一幕｜先報到，電話才找得到我
小明已連上 5G、取得 ims PDU session；現在向「電話公司的總機」報到。
小明 UE
我想用電話
P-CSCF
門口接待
I-CSCF
總機
S-CSCF
專屬承辦人
HSS
客戶資料室
角色對白
REGISTER
① 小明：我要報到。
接待加 Path，再交給總機。
UAR / UAA
② 總機：找哪位承辦人？
查完 HSS，轉送 REGISTER。
MAR / MAA
③ 承辦人：請給認證向量。
HSS 產生題目與驗證資料。
401：RAND + AUTN
④ 承辦人：先證明你是你。
小明的 SIM 也驗證網路。
REGISTER + Authorization
⑤ 小明：這是我的回答。
SIM 算 RES，再產生 Digest。
SAR / SAA
⑥ 認證成功，登記承辦人。
取回 profile、記住 Contact。
200 OK：註冊完成
⑦ 承辦人：我找得到你了。
小華也完成同樣的註冊。
逐次點擊 7 次｜橘色：IMS 訊息；Cx 查詢為雙向。SIM 金鑰 K 不上網；SIP 回傳 Digest 證明。

## Slide 9
第二幕｜小明撥號，總機找到小華
雙方都已註冊。小明按下撥號鍵，SIP 請總機把電話送到小華。
小明
主叫 UE
P-CSCF
主叫側接待
I-CSCF
總機
S-CSCF
被叫承辦人
P-CSCF
被叫側接待
小華
被叫 UE
HSS
知道承辦人在哪
INVITE + SDP offer
① 小明：請幫我找小華。
SDP 說明我的媒體位址。
LIR / LIA：小華在哪台 S-CSCF？
② HSS：找這台 S-CSCF。
INVITE → S-CSCF → Path
③ 承辦人：我有她的地址。
沿 Path 經接待送到小華。
180 Ringing
④ 小華的手機開始響鈴。
小明得知對方正在響鈴。
200 OK + SDP answer
⑤ 小華：喂，我接聽了。
雙方媒體位址、codec 到齊。
ACK
⑥ 小明：收到，開始說話。
通話已建立。
逐次點擊 6 次｜兩個 P 是本專案同一程序的兩個 leg。
本頁依 PoC 路由；標準主叫先經 Service-Route 到主叫 S-CSCF。

## Slide 10
第三幕｜接通後，聲音走自己的路
P-CSCF 看到 200 OK 的 SDP answer 後申請 QoS；接著示意 ACK 後的雙向語音。
P / I / S-CSCF
通話控制：接通、掛斷
AF shim → PCF
N5 → N7 / SMF → N4
為兩端各裝一份語音規則
小明 UE
「喂，聽得到嗎？」
UPF
轉送真正的語音
小華 UE
「聽到了！」
RTP 語音：小明 ⇄ UPF ⇄ 小華（CSCF 不轉送聲音）
BYE / 200 OK：仍經既有的 SIP 路徑
① 接聽：向 5GC 申請 QoS
P-CSCF 讀 SDP，經 AF shim 送 N5
媒體用 5QI 1，信令維持 5QI 5
② 說話：RTP 雙向傳送
本專案在 UPF 內轉給另一個 UE
IMS 管通話，UPF 搬語音封包
③ 掛斷：BYE 並釋放 QoS
結束通話，釋放兩端媒體預留
IMS 註冊與 PDU session 仍保留
逐次點擊 3 次｜省略 gNB／N3；本 PoC 驗證 QoS 規則存在，未驗證 GBR 實際限速。

## Slide 11
IMSI 208930000000001
MCC 208 + MNC 93 + 用戶編號
一個 IMSI，三種身分
SUPI
5G 核心網的身分
imsi-208930000000001
存在 UDR，5G 註冊用
IMPI
IMS 私有身分 ≈ 帳號
208930000000001@ims.mnc093.mcc208.3gppnetwork.org
綁認證金鑰，只有 HSS、S-CSCF 看得到
IMPU
IMS 公開身分 ≈ 電話號碼
sip:208930000000001@ims.mnc093.mcc208.3gppnetwork.org
別人撥的號碼，可以有多個
無 ISIM 時依 TS 23.003 從 IMSI 推導（MNC 補成三位：mnc093）
UDR 與 PyHSS 各存一份金鑰、SQN 各自計數，所以要認證兩次

## Slide 12
0
1
2
3
4
IMS AKA：用 SIM 卡證明你是你
像考試：只傳題目和答案，金鑰不上網；手機也會驗證網路
前提：共享祕密
SIM 與 HSS 存同一把金鑰 K
K 不上網
出題（MAR）
S-CSCF 向 HSS 要向量：
RAND 隨機題目
AUTN 網路的證明
XRES 標準答案
發題（401）
401 帶 RAND + AUTN
XRES 不送出
作答（UE）
SIM 驗 AUTN，假網路就拒絕
再算出答案 RES
對答案
REGISTER 帶 RES
S-CSCF 比對 RES = XRES
通過 → SAR → 200 OK
技術名詞：Milenage；SIP 中稱 AKAv1-MD5。SQN 不同步時 UE 回 AUTS，觸發重新同步。

## Slide 13
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
HSS
記下 IMPU ↔ contact
REGISTER（無憑證）
REGISTER + Path
UAR / UAA：該給哪台 S-CSCF？
REGISTER
MAR / MAA 向量
401 Unauthorized（RAND, AUTN）
REGISTER（帶 RES）
REGISTER
REGISTER（不必再 UAR）
SAR / SAA profile
200 OK：註冊完成
IMS 註冊的訊息階梯
藍底：第 1 回合
不帶憑證，只為換到 401 題目
橘底：第 2 回合
帶 RES 再送；對了就 SAR 登記
Path 為什麼重要
來電靠它繞回 P-CSCF；少了它，被叫端無法要 QoS

## Slide 14
3
5GC 與 IMS 只有 3 個接點
N6
資料面：SIP 與 RTP 都走 PDU session
ims DNN 經 UPF 到 P-CSCF；不做 NAT，PCF 靠 UE IP 綁定 session
PCO
探索：SMF 告訴 UE 「P-CSCF 在哪」
UE 建 PDU session 時要求，SMF 在 Accept 回傳
N5
控制面：P-CSCF 以 AF 身分向 PCF 要 QoS
語音 flow 從 5QI 5 升到 5QI 1（GBR）
其餘各自獨立：UDR 與 HSS 無介面，各自認證

## Slide 15
corenet（5GC）
dnnet（IMS）
PCF
SMF
UE + gNB
UPF
AF shim
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
PyHSS
N7
N4 PFCP
N3 GTP-U
N6
N5（HTTP/2 SBI）
http_client
Mw
Mw
Cx
kamailio-free5gc 專案拓撲
兩個網段互不相通，UE 只能經 UPF 到 IMS
PyHSS：IMS 用戶資料
AF shim：把 P-CSCF 的請求轉成 N5
free-ran-ue 模擬 gNB、UE；UE 內跑 SIPp
啟動 scripts/01-up.sh；驗證 03-call-test.sh、05-n5-qos-test.sh

## Slide 16
一張圖看懂六種協定
SIP Gm · Mw
Session Initiation Protocol
註冊與通話信令
Diameter Cx · Rx
CSCF 向 HSS 查用戶、拿認證向量
RTP 媒體面
Real-time Transport Protocol
語音封包，兩端直接互送
HTTP/2 SBI N5 · N7
5GC 內部的 REST API；N5 要 QoS 也走它
PFCP N4
SMF 對 UPF 下封包規則（PDR、QER）
GTP-U N3
把 UE 封包包進隧道送到 UPF
橘：IMS 側；藍：5GC 側

## Slide 17
UE1
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
UE2
雙方 SDP 已知 → 經 N5 要 QoS（5QI 1）
RTP 語音雙向互送（在 UPF 內 hairpin，不經過任何 CSCF）
INVITE（SDP offer）
INVITE
先 LIR 問 HSS，再 INVITE
INVITE 依 Path 送回 P-CSCF
INVITE 到被叫
180 Ringing（沿 Via 原路返回）
200 OK（SDP answer）
ACK
BYE 掛斷 → P-CSCF 同時釋放 QoS 規則
一通電話的訊息階梯
P-CSCF 為什麼出現兩次
主叫出去、被叫靠 Path 繞回，兩端各要一次 QoS
為什麼等到 200 OK
offer、answer 到齊，RTP 位址才完整
信令與媒體分家
SIP 經三個 CSCF；RTP 在 UPF 內直接轉

## Slide 18
SDP
N5
PCF
N7
SMF → N4
UPF
QoS 迴圈：從 SDP 到 UPF 規則
200 OK 觸發，每一跳翻譯成下一層的格式
P-CSCF 讀 SDP
c= 與 m=audio → RTP 5-tuple
POST /app-sessions
medType AUDIO、flow、位元率
PCC rule
依 UE IP 綁定；AUDIO → 5QI 1
SM Policy Update
PCF 通知 SMF
PFCP Session Modification
PCC rule → PDR + QER
gtp5g 規則
依 PDR 比對語音封包
注意：free5gc 只裝規則、不真的限速；測試只驗證規則存在。
BYE 時沿同一條鏈釋放。

## Slide 19
5QI：網路給每種流量的服務等級
TS 23.501 的標準服務等級；VoNR 用後兩種
5QI 9
一般上網（internet DNN 預設）
資源類型 Non-GBR
延遲預算 300 ms
封包錯誤率 10⁻⁶
優先權 90（越小越優先）
5QI 5
IMS 信令（ims DNN 預設）
資源類型 Non-GBR
延遲預算 100 ms
封包錯誤率 10⁻⁶
優先權 10
5QI 1
通話語音（通話中由 N5 觸發）
資源類型 GBR 保證頻寬
延遲預算 100 ms
封包錯誤率 10⁻²
優先權 20
語音錯誤率較寬：掉 1% 聽不出來，延遲聽得出來；要的是準時，不是一包不漏。

## Slide 20
Kamailio 講 Rx，free5gc 只講 N5
AF 向 PCF 要 QoS：4G 與 5G 協定不同，專案用 shim 接起來
Kamailio ims_qos
Diameter Rx（4G，TS 29.214）
AAR / STR：建立、結束 QoS session
RAR / ASR：網路端通知、要求結束
現行解法：AF shim
af/main.go，569 行 Go
P-CSCF 用 http_client 送自訂 JSON
shim 轉成 N5
free5gc PCF
N5 HTTP/2 SBI（5G，TS 29.514）
Npcf_PolicyAuthorization
POST / PATCH / delete app-sessions
刻意簡化的地方
無 IPsec
Gm 上不建 SA
無 IMS-AGW / SBC
RTP 直接在 UPF 轉
無 TAS / MRF
沒有補充服務與會議
無 PSTN 閘道
只有 IMS 用戶互打

## Slide 21
現行 AF shim 的五個問題
01
自訂 JSON 介面
換掉任一端都要重寫
route[AF_RESERVE]
02
AF 邏輯散在 cfg
寫在 SIP 路由腳本，難測試
AF_KEY / AF_RELEASE
03
PCF 通知只寫 log
PDU session 沒了，通話還掛著
handleNotify → 204
04
同步 HTTP 呼叫
PCF 慢就卡住 worker
http_client_query
05
信令沒有 QoS
只預留媒體，信令沒有
TS 24.229 / 29.214
根本原因：AF 邏輯拆在 cfg 與 shim，兩邊都不是標準介面

## Slide 22
Phase 0
約 1 週
Phase 1
2–3 週
Phase 2
約 3 週
Phase 3
1–2 週
Phase 4
3–4 週
重建計畫：用 Go 取代 Kamailio
一個 Go NF 取代 3 個 Kamailio、AF shim、PyHSS：P-CSCF 直接講 N5，HSS 走 N70（TS 23.228 附錄 AA）
準備
測試改用抓包判斷
錄下 Kamailio 的標準答案
選 SIP 函式庫
P-CSCF
直接講 N5，拿掉 shim
PDU session 斷了就掛電話
S-CSCF
IMS AKA、SQN 重新同步
註冊與來電路由
I-CSCF
UAR、LIR
主叫改走 Service-Route
移除 Kamailio
HSS NF
走 N70（Nhss_ims）
SQN 原子遞增
移除 PyHSS
每個階段只換一個角色，其餘仍用 Kamailio：隨時能跑端到端，也順便驗證互通

## Slide 23
下一步
1
跑一次端到端
scripts/01-up.sh → 03-call-test.sh
2
決定重建範圍
只做 P-CSCF，或 Phase 1–4 全部
3
開始 Phase 0
端到端測試改用抓包判斷
參考資料
3GPP Rel-17（3gpp-r17/）
TS 23.228 IMS 架構
TS 24.229 IMS SIP
TS 29.514 N5
TS 29.562 Nhss_ims
TS 33.203 IMS 安全
文件
vonr-ims-nf-plan.md
vonr-ims-dev-process.md
note.md
kamailio-free5gc/docs/

## Slide 24
I-CSCF
S-CSCF
Cx（Diameter, TCP 3868）
pyhss-diameter
Cx 端點
pyhss-redis：請求佇列
pyhss-hss
算向量、查寫資料
pyhss-api :8080
REST 開戶（04 腳本）
SQLite 檔 hss.db
三個容器共用
附錄 A：為什麼用 PyHSS
缺什麼
CSCF 只會用 Cx 查用戶，free5gc 沒有 HSS，需要另一個會講 Cx 的資料庫
為什麼選 PyHSS
開源，支援 Cx
REST API 開戶
現成容器映像
SQLite，免架資料庫
代價
用戶存兩份（UDR、PyHSS），SQN 各自計數
跟重建計畫的關係
Phase 4 以走 N70 的獨立 HSS NF 取代右邊整塊

## Slide 25
UAR
給哪台 S-CSCF？
MAR
算向量、推進 SQN
SAR
登記 S-CSCF，回 profile
LIR
被叫在哪台？
附錄 B：HSS 在做什麼、記了什麼
上：四種 Cx 問題。下：開一個用戶要的四筆資料
APN 資料網路
名稱 ims，給 SUBSCRIBER 引用
AUC 金鑰資料（最敏感）
K、OPc、AMF、SQN、演算法 milenage
外洩就能冒充 SIM
SUBSCRIBER 用戶主檔
IMSI ↔ AUC、MSISDN、啟用狀態
MAR 先查這筆
IMS_SUBSCRIBER IMS 身分
IMPU 清單、realm、iFC 範本
記下目前的 S-CSCF，供 LIR 查詢

## Slide 26
UE 唯一入口（Gm）
附錄 C：P-CSCF 在做什麼
註冊時（REGISTER）
加 Path：來電會先經過我
加 P-Visited-Network-ID
不認證，一律轉 I-CSCF
200 OK 才記下 IMPU ↔ contact
通話時（INVITE）
依來源 IP 判斷主叫／被叫
Record-Route，讓 BYE 也經過
200 OK 時帶兩份 SDP 經 shim 要 QoS
BYE 時釋放；兩個 leg 各一次
要不到 QoS 也不擋通話
為什麼需要 AF shim：PCF 只開 h2c，Kamailio 的 http_client 講不了；
而且是同步呼叫，最多卡住 worker 2 秒。

## Slide 27
附錄 D：I-CSCF 在做什麼
只回答：這人該交給哪台 S-CSCF？
UAR
收到 REGISTER 時
問 HSS 由哪台 S-CSCF 服務
選一台後轉送
401 後保留，第二次不再 UAR
LIR
收到來電（INVITE）時
問 HSS 被叫在哪台 S-CSCF
設為下一跳轉送
不存狀態
角色
答案全來自 HSS
多台 S-CSCF 時負責分流、隱藏拓撲
跟標準的差異：主叫 INVITE 直送 I-CSCF；
標準是先依 Service-Route 到主叫的 S-CSCF。

## Slide 28
1
2
3
4
附錄 E：S-CSCF 在做什麼
認證、註冊、路由都在這
出題
第一次 REGISTER
MAR 拿認證向量
回 401
驗答案
比對 RES
答錯回 403
收到 AUTS 就重新同步
登記
SAR 告訴 HSS「我服務他」
存 IMPU ↔ contact、Path、profile
只在記憶體，重啟要重新註冊
路由來電
移除 I-CSCF 加的 Route
IMPU → 註冊時的 contact
沿 Path 送回被叫的 P-CSCF
標準 S-CSCF 還會：依 iFC 經 ISC 把請求交給 AS（如 TAS）。
本專案沒有 AS。