## Slide 1
第一幕｜先報到，電話才找得到我
小明已連上 5G、取得 ims PDU session；現在向「電話公司的總機」報到。
小明 UE
我想用電話
P-CSCF
門口接待
I-CSCF
總機
S-CSCF
專屬承辦人
HSS
客戶資料室
角色對白
REGISTER
① 小明：我要報到。
接待加 Path，再交給總機。
UAR / UAA
② 總機：找哪位承辦人？
查完 HSS，轉送 REGISTER。
MAR / MAA
③ 承辦人：請給認證向量。
HSS 產生題目與驗證資料。
401：RAND + AUTN
④ 承辦人：先證明你是你。
小明的 SIM 也驗證網路。
REGISTER + Authorization
⑤ 小明：這是我的回答。
SIM 算 RES，再產生 Digest。
SAR / SAA
⑥ 認證成功，登記承辦人。
取回 profile、記住 Contact。
200 OK：註冊完成
⑦ 承辦人：我找得到你了。
小華也完成同樣的註冊。
逐次點擊 7 次｜橘色：IMS 訊息；Cx 查詢為雙向。SIM 金鑰 K 不上網；SIP 回傳 Digest 證明。
Notes: 第一幕：講者可在每次點擊後停下來說明，共 7 次點擊。
前提：5G 註冊、ims PDU session 和 P-CSCF 探索已完成；這不是 5G-AKA 的動畫。
1. 小明向 P-CSCF 發 REGISTER，P 加 Path，再轉 I-CSCF。
2. I-CSCF 以 UAR/UAA 查 HSS，選定 S-CSCF 後把 REGISTER 轉過去。為保持畫面簡潔，此段轉送用對白及 S-CSCF 強調表示。
3. S-CSCF 用 MAR/MAA 向 HSS 取得 IMS AKA 向量。
4. S-CSCF 回 401，挑戰中的 nonce 承載 RAND、AUTN；這是正常的認證流程。回程經 I、P。
5. SIM 驗 AUTN、算 RES，以 RES 產生 AKAv1-MD5 的 Digest response，再放入 Authorization 送第二次 REGISTER；不是裸送 RES。圖省略各跳重傳與 SIM 計算細節。
6. 認證通過後 SAR/SAA 登記 serving S-CSCF 並取 profile；S-CSCF 保存 IMPU、Contact、Path。
7. 200 OK 經 I、P 回 UE，P-CSCF 也記錄成功的註冊。小華先完成同樣流程，接著才進入下一幕。
安全概念：K 只留在 SIM/HSS；HSS 的 XRES 不送到 UE。標準服務邏輯與簡化專案路由有差異。
依據：原簡報第 7、9、10 頁；kamailio-free5gc/pcscf/kamailio.cfg、icscf/kamailio.cfg、scscf/kamailio.cfg。
官方參考：https://www.kamailio.org/docs/modules/stable/modules/ims_registrar_pcscf.html

## Slide 2
第二幕｜小明撥號，總機找到小華
雙方都已註冊。小明按下撥號鍵，SIP 請總機把電話送到小華。
小明
主叫 UE
P-CSCF
主叫側接待
I-CSCF
總機
S-CSCF
被叫承辦人
P-CSCF
被叫側接待
小華
被叫 UE
HSS
知道承辦人在哪
INVITE + SDP offer
① 小明：請幫我找小華。
SDP 說明我的媒體位址。
LIR / LIA：小華在哪台 S-CSCF？
② HSS：找這台 S-CSCF。
INVITE → S-CSCF → Path
③ 承辦人：我有她的地址。
沿 Path 經接待送到小華。
180 Ringing
④ 小華的手機開始響鈴。
小明得知對方正在響鈴。
200 OK + SDP answer
⑤ 小華：喂，我接聽了。
雙方媒體位址、codec 到齊。
ACK
⑥ 小明：收到，開始說話。
通話已建立。
逐次點擊 6 次｜兩個 P 是本專案同一程序的兩個 leg。
本頁依 PoC 路由；標準主叫先經 Service-Route 到主叫 S-CSCF。
Notes: 第二幕：共 6 次點擊。雙方已註冊；在此只教一通成功通話。
1. 小明發 INVITE，body 的 SDP offer 帶媒體位址、埠及 codec 提案；P-CSCF 依本專案配置送 I-CSCF。
2. I-CSCF 以 LIR/LIA 查 HSS 的被叫 serving S-CSCF 資料。HSS 查詢是 Diameter Cx，不是 SIP。
3. I 轉 INVITE 到 S；S 用被叫 IMPU 找 Contact，沿註冊保存的 Path 經被叫 P-CSCF 送小華。
4. 180 Ringing 回主叫，代表響鈴；省略 100 Trying。
5. 小華接聽回 200 OK + SDP answer，P-CSCF 此時收齊 offer/answer，觸發下一幕的 N5 預留。
6. 小明回 ACK。應答沿 Via；ACK 與之後的 BYE 依對話 route set 路由。
畫面中兩個 P-CSCF 是同一個 Kamailio 程序分別處理主叫、被叫兩個 leg；每端有自己的 PDU session，因此兩端各申請 QoS。
本圖忠實呈現 PoC 的主叫 P→I→S 路由。標準 IMS 主叫一般先依 Service-Route 到主叫 S-CSCF，再處理被叫側；不要把這個 PoC 當所有營運商網路的完整通話流程。
省略 183、PRACK、preconditions、AS/TAS 與跨網互通。
依據：原簡報第 14、23、24 頁；kamailio-free5gc/pcscf/kamailio.cfg request_route 與 INVITE_REPLY；icscf/kamailio.cfg TERMINATING、LIR_REPLY；scscf/kamailio.cfg LOOKUP。
官方架構參考：https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123200_123299/123228/18.05.00_60/ts_123228v180500p.pdf

## Slide 3
第三幕｜接通後，聲音走自己的路
P-CSCF 看到 200 OK 的 SDP answer 後申請 QoS；接著示意 ACK 後的雙向語音。
P / I / S-CSCF
通話控制：接通、掛斷
AF shim → PCF
N5 → N7 / SMF → N4
為兩端各裝一份語音規則
小明 UE
「喂，聽得到嗎？」
UPF
轉送真正的語音
小華 UE
「聽到了！」
RTP 語音：小明 ⇄ UPF ⇄ 小華（CSCF 不轉送聲音）
BYE / 200 OK：仍經既有的 SIP 路徑
① 接聽：向 5GC 申請 QoS
P-CSCF 讀 SDP，經 AF shim 送 N5
媒體用 5QI 1，信令維持 5QI 5
② 說話：RTP 雙向傳送
本專案在 UPF 內轉給另一個 UE
IMS 管通話，UPF 搬語音封包
③ 掛斷：BYE 並釋放 QoS
結束通話，釋放兩端媒體預留
IMS 註冊與 PDU session 仍保留
逐次點擊 3 次｜省略 gNB／N3；本 PoC 驗證 QoS 規則存在，未驗證 GBR 實際限速。
Notes: 第三幕：共 3 次點擊；本幕將前一幕的 200 OK 觸發點放大說明。
1. P-CSCF 在 200 OK 看到 SDP answer，經本專案 AF shim 建 N5 App Session。PCF 以 N7 通知 SMF，SMF 以 N4 修改 UPF 的 PDR/QER。兩個 leg 各申請一次。媒體語音使用 5QI 1；信令仍使用 5QI 5，不是把整個 IMS session 從 5 改成 1。QoS 失敗時本專案仍允許通話。
2. 此處示意 ACK 後的 RTP 雙向傳送；真實 SIP 可有 early media，本 PoC 不呈現。藍色兩個封包反向移動，代表兩人說話；UPF 內 hairpin 轉到另一個 UE。圖省略 UE 與 UPF 之間的 gNB/N3，RTP 不經 CSCF。本專案沒有 IMS-AGW/SBC，勿泛化成所有部署都沒有媒體錨點。
3. 小明掛斷，BYE 走既有對話路由，對端回 200 OK；P-CSCF 於 BYE 釋放兩端 QoS App Session，控制链撤除媒體規則。動畫收起 RTP 路徑、強調控制群及 UPF。圖為控制群示意，不意指 BYE 重新作 LIR。通話結束不等於 IMS deregistration；原 IMS 註冊及 ims PDU session 仍可保留。
本專案只驗證規則存在，未驗證實際 GBR 頻寬保證或限速。
依據：原簡報第 14–17、23 頁；kamailio-free5gc/pcscf/kamailio.cfg AF_RESERVE、AF_RELEASE；AF shim 與 QoS 測試。